## Slide 1: TPU Beowulf Cluster
Friends of the TPU
Daan Dekoning Krekels
Bavo Debraekeleer
Jelte Boumans
Jesse Denaux
Tarun Singh

## Slide 2: Inhoudstabel
Doelstelling
Coral Dev Board
Mendel Linux
TensorFlow (Lite) model
Aanpak Cluster
Behuizing
Alternatieven
Conclusie
Tarun
Bavo
Bavo
Tarun
Daan & Tarun
Jelte
Daan
Daan

## Slide 3: Doelstelling

## Slide 4: Doelstelling
Cluster met TPU’s bouwen
Private netwerk
Snelheid verhogen door de rekenkracht te verdelen
NFS en Open MPI
Runnen van een AI model op de cluster
Notes: Master en slave nodes
AI model kan enkel gerunt worden en niet getraind worden.

## Slide 5: Coral Dev Board

## Slide 6: Single Board Computer
Edge TPU System-on-Module (SoM)
Baseboard met connectoren

## Slide 7: Edge TPU SoM
NXP i.MX 8M SoC (MIMX8MQ6DVA)
  Cortex-A53/M4F
  Vivante GC7000 Lite GPU en VPU
Google Edge TPU ML accelerator coprocessor
PMIC (BD71837MWV)
Microchip ATECC608A Cryptographic coprocessor
Wi-Fi 2x2 MIMO (802.11b/g/n/ac 2.4/5 GHz)
Bluetooth 4.2
8/16 GB eMMC
1/4 GB LPDDR4

## Slide 8
Notes: ASIC = Application-Specific Integrated Circuit
TOPS = biljoen (trillion) operaties per seconden

## Slide 9: Google Edge TPU ML accelerator
Tensor Processing Unit (TPU)
  Google ASIC voor ML
  Hoog volume laagprecisie-berekeningen
  Laag energie verbruik
Google Edge TPU ML accelerator
  Lokaal TensorFlow Lite modelen
  4 TOPS @ 2 W
  PMIC ISL9130B
  PCIe Gen2 x1 interface
Notes: ASIC = Application-Specific Integrated Circuit
TOPS = biljoen (trillion) operaties per seconden

## Slide 10
Google’s TPUv3 has 8 cores — 4 chips each with 2 cores — with each core having 2 MXUs.
Notes: ASIC = Application-Specific Integrated Circuit
TOPS = biljoen (trillion) operaties per seconden

## Slide 11: Baseboard
Prototype board
Connectiviteit

## Slide 15: Mendel Linux

## Slide 16: Wat is Mendel?
Lightweight derivative upstream Debian 10 (buster) Linux distributie
Voorgeïnstalleerde packages voor ML
  Python 3.6 - 3.9
  python3-pycoral
  libedgetpu1-std
  python3-edgetpuvision
  mendel-minimal
Notes: Lightweight = omissies uit Debian om het lichter te maken

## Slide 17: Wat is Mendel?
Aanpassing voor specifieke hardware Dev Board:
  Device Tree Overlays
  Coral "apex" PCIe driver
  Edge TPU runtime
  PyCoral library
  Defconfig:
    Include USB FTDI driver
    Add micro k8s / k3s deps
  i2s:
    Enable I2S output on 40-pin header​
  rt5645:
    Add a sysfs-based override for hp-detect

## Slide 18: Model Pipelining
Detecteerd PCI of USB peripherals
Notes: Model Pipelining bibliotheek, intwikkeld door Coral zelf.
Om TensorFlow Lite modellen op te splitsen en workload te verdelen over meerdere TPU’s, aangesloten op éénzelfde systeem.
Eigenlijk gemaakt voor PCIe/m.2 en USB accelerators.

## Slide 19: TPU Detectie
lspci -nn | grep 089a
  0001:01:00.0 System peripheral [0880]: Global Unichip Corp. Coral Edge TPU [1ac1:089a]
/sys/bus/pci/devices/0001:01:00.0
/proc/bus/pci/devices
  0100 1ac1089a 1eb 2020000c 0 2010000c 0 0 0 0 4000 0 100000 0 0 0 0 apex
Notes: Af kunnen leiden uit Mini PCIe accelerator Get Started documentatie wat er moet worden toegevoegd in Debian

## Slide 20: Device Tree Overlay
fsl-imx8mm-columbia.dts
  FSL i.MX8MM Columbia board
  Onderste laag, 2375 lijnen code
fsl-imx8mq-phanbell.dts
  Freescale i.MX8MQ Phanbell
  Toevoeging "google,edgetpu-audio-card", sound-rt5645
  Middelste laag, 2522 lijnen code
fsl-imx8mq-yorktown.dts
  Uitbreiding Freescale i.MX8MQ Phanbell
  Toevoeging Yorktown TPU "bus" device, met 8x Akira cores, bestaande uit 2x MXU's
  Bovenste laag, 2827 lijnen code
Notes: MXU = Multiplexer Unit

## Slide 21: Device Tree Overlay
Notes: MXU = Multiplexer Unit

## Slide 22: TensorFlow (Lite) model

## Slide 23: TensorFlow (Lite) model
Tensorflow model omzetten naar .tflite bestand (8bit)
.tflite model compileren
Notes: Tflite meer bedoeld voor emeded devices.
Na tflite moet deze ook gecompilleerd worden.

## Slide 24: Aanpak Cluster

## Slide 25: Algemene opbouw
Mendel Linux
Lokaal netwerk
NFS (Ganesha)
Open MPI
Beheerders script
Notes: Mendel Linux ingesteld op iedere Dev Module
Lokaal netwerk opgezet met Mikrotik router
  Banden opgedeeld voor netwerk
  Band voor internetverbinding
NFS proberen instellen
  Geen Kernel ondersteuning voor standaard NFS
  NFS Ganesha in User Space
Open MPI ingesteld op iedere node
  Dadelijk meer
Beheerder script met verschillende functies
  Status van iedere node (temperatuur en mount)
  Remount iedere node
  Poweroff iedere node

## Slide 26: OpenMPI
Verdeling van taken
Uitvoering van de taken door de nodes
Resultaat terug naar de hoofd node sturen
Gebruik van memory cores
Notes: Verzamelt en verzonden met message passing

## Slide 27: Behuizing

## Slide 29: Alternatieven

## Slide 30: Alternatieven
Gebruik van TensorFlow Serving
Afstappen van Edge TPU Dev Board cluster
Notes: Alternatieve benaderingen
TensorFlow Serving opzetten op iedere node om TPU te delen over netwerk
TPU's gebruiken in één computer

## Slide 31: Alternatieven – TensorFlow Serving
Zoals in Google datacenters
Can serve multiple models, or multiple versions of the same model
Exposes both gRPC as well as HTTP inference endpoints
Allows deployment of new model versions without changing any client code
Supports canarying new versions and A/B testing experimental models
Adds minimal latency to inference time due to efficient, low-overhead implementation
Features a scheduler that groups individual inference requests into batches for joint execution on GPU, with configurable latency controls
Supports many servables: Tensorflow models, embeddings, vocabularies, feature transformations and even non-Tensorflow-based machine learning models
Notes: Google Cloud TPU's zijn beschikbaar via gRPC interface
Manier vinden om TPU's over netwerk te delen met master
TensorFlow Serving kan dit doen
  Enkele problemen
    Niet voor ARM
    Best in Docker, niet ideaal op SBC
    Experimentele code
TensorFlow biedt ondersteuning voor maken van cluster met meerdere gRPC TPU's.

## Slide 32: Conclusie

## Slide 33: Conclusie
Cluster van Coral Dev Boards moeilijk
Vrijwel geen software ondersteuning
Meerdere TPU modules op één "normale" computer
  Goedkoper
  Eenvoudiger
  Bestaande software ondersteuning
Notes: Moeilijk meerdere Coral Dev Board's als cluster in te stellen
  Vrijwel geen software ondersteuning
Kijken naar alternatieven zoals meerdere TPU-modules op één normale computer

## Slide 34
= 8x TPU
Notes: Moeilijk meerdere Coral Dev Board's als cluster in te stellen
  Vrijwel geen software ondersteuning
Kijken naar alternatieven zoals meerdere TPU-modules op één normale computer

## Slide 35
+
= 11x TPU
Biostar TB360-BTC PRO motherboard
Mini PCIe Accelerators
Notes: Moeilijk meerdere Coral Dev Board's als cluster in te stellen
  Vrijwel geen software ondersteuning
Kijken naar alternatieven zoals meerdere TPU-modules op één normale computer

## Slide 36: DEMO

## Slide 37: Vragen?